## Slide 1
计算机网络课程综合实践 · 大作业 · 第四周方案汇报
架构与接口规范单元
交付《第一版全局软硬件接口标准》V1.0
与五组方案汇报逐条对表后的正式首发 · 文档编号 IW-IF-STD-001 · 版本号重新起算，与内部草案无继承关系
6 项
任务书交付物
33 条
全局 Topic
40 张
表格全部重编
10 项
跨组差异裁决
10 项
缺口新增
4 项
TBD 待实测
第六大组 · 架构与接口规范单元 | 第四周

## Slide 2
01 · 任务书交付物
任务书 6 项交付物，本版全部落地
组长任务书列明的 6 项，逐项给出载体与状态；全部并入同一份标准，不另出散件
任务书要求的交付物 | 本版载体 | 状态
① 全车 ROS 2 话题总表 | 标准表 4-3（33 条 Topic，含类型、发布方、订阅方、频率、QoS、所有者） | 已完成
② QoS 配置 | 标准表 4-2（6 档：CONTROL / STATE / SENSOR / EVENT / STATIC / TF） | 已完成
③ TF 坐标树 | 标准表 5-1（15 个 frame）+ 表 5-2（唯一发布方）+ §5.3 验收条件 | 已完成
④ 整机通信架构框图 | 标准图 1（本页后一页展示，300 dpi 出图并附 SVG 矢量版） | 已完成
⑤ 接口规范文档 | 《第一版全局软硬件接口标准》V1.0（10 章 + 4 附录 + 40 张表） | 已完成
⑥ 单元 PPT（8-12 页） | 本份汇报，共 12 页 | 已完成
六项交付物的现状统一记为「已完成定义」；其中 wheelchair_interfaces 接口包尚未在真实 ROS 2 环境构建，状态单独记为「待验证」，不计入完成。
本版不重做前五组的设计决策：只定义组间边界。涉及电气、机械与标定的具体数值，凡需实测的一律标记 TBD（见第 10 页）。
02 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 3
02 · 整机通信架构框图
一张图说清 数据流、安全链与电源域的对应关系
任务书交付物 ④，也是标准新图 1；红色实/虚线为安全链路，紫色为感知话题，金色虚线为供电
关键约束：物理急停独立于 ROS 2 与上位机，经主保险后直接断接触器线圈，断电即停车；语音、手柄、Nav2、状态机四路速度源经 speed_mux 与 safety_filter 两级收敛后，只留 /cmd_vel 一个速度出口。
03 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 4
03 · 全车 ROS 2 话题总表（上）
速度仲裁链与状态安全：14 条
任务书交付物 ①；共 33 条，本页 14 条，下页 19 条。完整定义见标准表 4-3
Topic | 类型 | 频率 | QoS | 所有者
/wheelchair/cmd_vel/teleop | Twist | 20 Hz | CONTROL | 机械与手动控制
/wheelchair/cmd_vel/nav | Twist | 10-20 Hz | CONTROL | 自动导航与 SLAM
/wheelchair/cmd_vel/task | Twist | 按需 20 Hz | CONTROL | 状态机
/wheelchair/cmd_vel_raw | Twist | 20 Hz | CONTROL | 系统集成测试 ★新增
/cmd_vel | Twist | 20 Hz | CONTROL | 系统集成测试
/wheelchair/base/odom | Odometry | 30 Hz | STATE | 电气动力与底层控制
/joint_states | JointState | 30 Hz | STATE | 底盘 + 机械臂驱动
/wheelchair/base/mcu_state | McuState | 10 Hz | STATE | 电气动力与底层控制
/wheelchair/power/battery_state | BatteryState | 1 Hz | STATE | 电气动力与底层控制
/wheelchair/stand/state | StandState | 10 Hz | STATE | 电气动力与底层控制
/wheelchair/safety/status | SafetyStatus | 10 Hz + 事件 | STATE | 系统集成测试
/wheelchair/system/mode | SystemMode | 2 Hz + 事件 | STATE | 系统集成测试
/wheelchair/ultrasonic/ranges | RangeArray | 50 Hz ★改 | SENSOR | 电气动力与底层控制
/diagnostics | DiagnosticArray | 1 Hz + 事件 | EVENT | 所有硬件与核心节点
★ 为本版相对内部草案的改动：新增 /wheelchair/cmd_vel_raw，把复用器与安全过滤器之间的连接显式化；/wheelchair/ultrasonic/ranges 由 10 Hz 改为 50 Hz，30 cm 安全阈值的响应时间由 100 ms 缩短到 20 ms。
04 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 5
04 · 全车 ROS 2 话题总表（下）与 QoS 配置
感知、机械臂与语音 19 条；QoS 由 5 档增为 6 档
任务书交付物 ①②；/tf 的 QoS 由 SENSOR 改为新增的 TF 档，闭环 ICR-003
Topic | 频率 | QoS | 所有者
/scan | 5-15 Hz | SENSOR | 自动导航与 SLAM
/camera/color/image_raw | 15-30 Hz | SENSOR | 机械臂视觉与抓取
/camera/color/camera_info | 随图像 | STATE | 机械臂视觉与抓取
/camera/depth/image_rect_raw | 15-30 Hz | SENSOR | 机械臂视觉与抓取
/camera/depth/points | 5-15 Hz | SENSOR | 机械臂视觉与抓取
/arm_camera/color/image_raw | 15-30 Hz | SENSOR | ★新增
/arm_camera/color/camera_info | 随图像 | STATE | ★新增
/arm_camera/depth/image_rect_raw | 15-30 Hz | SENSOR | ★新增
/arm_camera/depth/points | 5-15 Hz | SENSOR | ★新增
/wheelchair/imu/data | 50 Hz | SENSOR | 电气动力与底层控制
/wheelchair/arm/wrench | 100 Hz | SENSOR | ★新增
/map | 低频或事件 | STATIC | 自动导航与 SLAM
/wheelchair/perception/detections | 5-15 Hz | EVENT | 机械臂视觉与抓取
/wheelchair/perception/target_pose | 事件 | EVENT | 机械臂视觉与抓取
/wheelchair/voice/text | 事件 | EVENT | 语音交互与多模态
/wheelchair/voice/intent | 事件 | EVENT | 语音交互与多模态
/tf | 见 §5.1 | TF ★改 | 各动态 TF 唯一所有者
/tf_static ¦ /clock | 启动时 ¦ 仿真步进 | STATIC ¦ STATE | rsp ¦ 仿真器
QoS 配置档（标准表 4-2）
档位 | 可靠性 | 历史深度 | 持久性
CONTROL | RELIABLE | KEEP_LAST 1 | VOLATILE
STATE | RELIABLE | KEEP_LAST 10 | VOLATILE
SENSOR | BEST_EFFORT | KEEP_LAST 5 | VOLATILE
EVENT | RELIABLE | KEEP_LAST 20 | VOLATILE
STATIC | RELIABLE | KEEP_LAST 1 | TRANSIENT_LOCAL
TF ★新增 | RELIABLE | KEEP_LAST 100 | VOLATILE
为什么新增 TF 档而不沿用 STATE
原按 SENSOR 档（BEST_EFFORT）发布，而 tf2_ros 与 RViz 2 订阅端默认按 RELIABLE 请求——发布端可靠性低于订阅端请求时连接无法建立，view_frames 检查与 IF-04 验收都会失败。 可靠性提为 RELIABLE 后，深度取 100 而非 STATE 档的 10：动态变换以 30-50 Hz 广播，10 帧缓冲不足以覆盖短暂抖动。
★ 合计新增 5 条 Topic（/wheelchair/cmd_vel_raw、4 条 /arm_camera/*）与 1 条 /wheelchair/arm/wrench；改动 2 条（超声波频率、/tf 的 QoS 档）。
05 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 6
05 · TF 坐标树
单树、唯一发布、REP 105 地面投影层不得删改
任务书交付物 ③；15 个 frame，本版新增臂端相机 3 个
map
└ odom
└ base_footprint
└ base_link
├ laser_frame
├ imu_link
├ camera_link
│ ├ camera_color_optical_frame
│ └ camera_depth_optical_frame
└ seat_link
└ arm_base_link
└ arm_link_1 … arm_link_6
├ gripper_link
└ arm_camera_link ★
├ arm_camera_color_optical_frame ★
└ arm_camera_depth_optical_frame ★
本版守住的两条命名
① 保留 base_footprint：SLAM 组方案里写作 base_link，但它是 REP 105 约定的地面投影层，删除后二维导航与代价地图的地面约束失去依据。本车无悬架，允许该层为零变换，名称不得改。 ② 保留 laser_frame：不得写作 laser_link 或其他别名。
TF 所有权（标准表 5-2）
变换 | 唯一发布方 | 验收要求
map → odom | SLAM 或定位节点二选一 | 切换模式时不得同时运行两个发布源
odom → base_footprint | EKF 或底盘里程计二选一 | 连续无跳变，时间戳新鲜
base_footprint → base_link | robot_state_publisher | 安装高度与 URDF 一致
base_link → 传感器 | robot_state_publisher | 外参来自 CAD 和实测标定
机械臂关节链 | robot_state_publisher | JointState 名称与 URDF 一致
arm_link_6 → arm_camera_link ★ | robot_state_publisher | 外参待手眼标定报告回填
验收条件（标准 §5.3）
· view_frames 后只有一棵连通树，无重复发布警告。 · 任意传感器数据的 header.frame_id 都在 TF 树中存在，且可在数据时间戳处转换到 base_link。 · map 与 odom 职责不得交换：map 可全局校正，odom 必须局部连续。 · 相机驱动必须关闭自带 TF 发布，由 robot_state_publisher 统一发布静态外参，避免重复发布。
06 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 7
06 · 上位机与下位机串口协议
12 条消息、12 张载荷表，ICR-001 闭环
标准第 6 章。链路为两级：上位机 ↔ ESP32 走本章帧，ESP32 ↔ STM32 为底盘组内部实现
偏移 | 长度 | 字段 | 说明
0 | 2 | SOF | 固定 0xAA 0x55
2 | 1 | VERSION | V1.0 起固定 0x01；载荷长度一律按 LENGTH 判定
3 | 1 | MSG_ID | 消息编号
4 | 1 | FLAGS | bit0 ACK_REQ，bit1 IS_ACK，bit2 IS_ERROR
5 | 2 | SEQ | uint16，每帧递增，溢出回 0
7 | 2 | LENGTH | PAYLOAD 字节数，范围 0 ~ 128
9 | N | PAYLOAD | 按 MSG_ID 解释
9+N | 2 | CRC16 | CRC-16/MODBUS，覆盖 VERSION 至 PAYLOAD，低字节先发
上位机 → MCU（含双向响应）
MCU → 上位机
ID | 名称 | 频率
0x01 | HOST_HEARTBEAT | 10 Hz
0x10 | CMD_VEL | 20 Hz
0x11 | CMD_POSTURE | 事件
0x12 | CMD_SOFT_ESTOP | 事件
0x13 | CMD_OUTPUT_ENABLE | 事件
0x7E | ACK_NACK（双向） | 响应
ID | 名称 | 频率
0x81 | MCU_HEARTBEAT | 10 Hz
0xA0 | BASE_STATE | 30 Hz
0xA1 | IMU_STATE | 50 Hz
0xA2 | POWER_STATE | 1 Hz
0xA3 | SAFETY_STATE | 10 Hz + 事件
0xA4 | ULTRASONIC_STATE | 50 Hz ★改
本版补齐的 8 条载荷表（ICR-001 闭环）
消息 | 长度 | 代拟依据与关键约束
HOST_HEARTBEAT 0x01 | 4 B | mode 取表 2-2 枚举；host_time_ms 仅用于打点，MCU 不得据此定时
CMD_POSTURE 0x11 | 4 B | 对应 ChangePosture.action 的 target；speed_ratio 为 0 时以 INVALID_VALUE 拒绝
CMD_SOFT_ESTOP 0x12 | 2 B | 0 提出解除请求（仍需满足硬件与故障条件），1 锁存
CMD_OUTPUT_ENABLE 0x13 | 2 B | 自检未通过时 MCU 以 NOT_READY 拒绝
MCU_HEARTBEAT 0x81 | 22 B | ★优先冻结：上位机侧唯一的固件健康通道，IF-05/IF-06 依赖其 CRC 错误计数
IMU_STATE 0xA1 | 24 B | 博世 BMI088（SPI）；角速度满量程 ±2000 dps，超出部分按量程饱和
POWER_STATE 0xA2 | 16 B | 16S 磷酸铁锂 + 100 A BMS；母线电压按 ≤60 V 量程预留（T1）
ULTRASONIC_STATE 0xA4 | 6+3N | HC-SR04 环形阵列；0xFFFF 哨兵须转 NaN，sensor_names 未定前不得发布（T3）
上述载荷表为本单元按电气动力与底层控制组已公布的选型代拟，偏移、类型、缩放与哨兵取值须该组按固件实测确认后方可冻结。
07 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 8
07 · 对表结果（一）
跨组差异裁决 D1–D10：能定的定
五组方案汇报与内部草案共识别出 10 处直接冲突，本版逐条裁定。每条附两组原话与幻灯片出处，见《各组汇报接口对齐差异清单》
 | 分歧事项 | 两组口径 | 本版裁决
D1 | ROS 2 发行版 | 环境组 Humble/Iron；机械臂组 Jazzy LTS | 基线 Humble；Iron 不考虑，Jazzy 仅作 SO-ARM 上游参考
D2 | SLAM 框架 | SLAM 组 Cartographer；环境组 slam_toolbox | 基线 slam_toolbox，Cartographer 列备选，二者不得同时运行
D3 | 坐标系命名 | SLAM 组 base_link / laser_link | 保留 base_footprint 与 laser_frame（REP 105）
D4 | 上位机平台 | 环境组 香橙派 5（8 GB, RK3588S） | 写实为上位机基线，§7.1 主机名表对应
D5 | 串口链路拓扑 | 底盘组：上位机—ESP32—STM32 两级 | 明确两级；板间链路不上浮为公开接口，但遥测须透传
D6 | 心跳超时 | 标准 300 ms；底盘组 200 ms 强制归零 | 取严者 200 ms，§6.6 与 IF-07 同步收紧
D7 | 超声波频率 | 标准 10 Hz；电气组 刷新率 50 Hz | 主题频率改 50 Hz，10 Hz 记为下限
D8 | 速度上限层次 | 标准 0.20 m/s；底盘组 调试 0.5 / 设计 2.0 | 分三层：安全上限 < 台架调试限速 < 机械设计上限
D9 | 云端大模型 | 标准提云端意图解析；语音组要求离线 | 离线识别为基线；云端仅限非安全关键且可整体关闭
D10 | 接口所有者 | 表 2-1 仅 6 行，speed_mux/safety_filter 无主 | 补至 9 行，二者归系统集成测试与项目管理组，待会签
裁决原则：以已发布口径与更严格者为准，不替其他组做电气与机械设计决策。D6 与 D7 是「两组都能自圆其说」的典型——本版按标准 §3.4 第 3 条取严者执行。
08 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 9
08 · 对表结果（二）
缺口新增 G1–G10：五组要用、标准里没有的接口
这类问题比冲突更隐蔽——没有分歧，只是标准完全没有这个接口，接入时会各自造一套私有替代
 | 新增内容 | 为什么必须有
G1 | Action /arm_controller/follow_joint_trajectory | MoveIt 2 与机械臂驱动之间唯一的轨迹执行出口，原标准完全缺失
G2 | /wheelchair/arm/wrench（WrenchStamped） | FT300 / ATI Mini45 无对应话题，抓取力控与碰撞保护无法接入
G3 | 臂端相机 4 条话题 + 3 个 frame | 原标准只有轮椅端 camera_link，手眼标定与抓取视觉无处接入
G4 | 附录 C 语音意图枚举（11 项） | 「前进/停止/起立/抓取」原先无枚举约定，跨组无法验证
G5 | 语音优先级与急停联动 | MOVE_* 须译为定距/限时动作（≤2 s），不得持续发布 Twist
G6 | fault_bits 新增 bit10 WHEEL_STALL | 底盘组的失速检测原本只能塞进含义不符的 OVERCURRENT
G7 | ICR-001 九条载荷表代拟 | 原 12 条消息只有 3 条有载荷表，固件与上位机无法对接
G8 | 新增 QoS 档 TF（KEEP_LAST 100） | /tf 原按 BEST_EFFORT 发布，与订阅端请求倒挂，连接建不起来
G9 | 环境交付方式：Docker 镜像 / 虚拟机模板 | 环境组明确要求消除环境差异，原标准只在 §7.2 提了一句
G10 | 图 1 整机通信架构框图 | 标准全文原无任何插图，6 项交付物之一无处安放
语音意图枚举（附录 C，节选）
intent | 目标接口 | 优先级 | 安全关键 | intent | 目标接口 | 优先级 | 安全关键
STOP | set_soft_estop / 置零 | 最高 | 是 | STAND_UP | change_posture | 低于手柄 | 是
CANCEL | 取消 Action / 导航目标 | 最高 | 是 | SIT_DOWN | change_posture | 低于手柄 | 是
MOVE_FORWARD | ≤2 s 限时低速 Twist | 低于手柄 | 是 | GRASP | grasp_object | 低于手柄 | 是
MOVE_BACKWARD | ≤2 s 限时低速 Twist | 低于手柄 | 是 | RELEASE | grasp_object 释放 | 低于手柄 | 是
TURN_LEFT / TURN_RIGHT | ≤2 s 限时低速 Twist | 低于手柄 | 是 | NAVIGATE_TO | /navigate_to_pose | 低于手柄 | 否
约束：急停或故障锁存期间，除 STOP 与 CANCEL 外的全部意图必须被拒绝并回报原因；MOVE_* 不得持续发布 Twist。
09 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 10
09 · 待实测标定项
4 项不代为裁定：冻结接口，不冻结数值
凡依赖硬件选型、实测数据或采购结论的，一律标 TBD 并指定责任组与解除条件，避免用假设值把返工埋进联调阶段
 | 事项 | 分歧 / 现状 | 本版处理与解除条件 | 责任组
T1 | 母线电压 | 底盘组按 24 V 采购电机与电池；动力组建议 51.2 V（16S 磷酸铁锂）做安全回路 | 电压字段按 ≤60 V 量程预留，缩放 1 mV；回填标称值不影响帧结构 | 电气动力与底层控制
T2 | 下位机通信路线 | 环境组建议短期 ros2_serial、长期迁移 micro-ROS | 冻结上位机侧串口帧协议，使其不因传输实现变化而变；micro-ROS 仅作长期评估，本版不引入接口 | 电气 + 系统环境配置
T3 | 超声波阵列数量与命名 | 阵列路数与安装方位未定 | RangeArray.sensor_names 的命名与顺序未固定前，不得发布 /wheelchair/ultrasonic/ranges | 电气动力与底层控制
T4 | 臂端相机型号与手眼外参 | D455 与 OAK-D Pro 未定；外参需手眼标定 | frame 名与话题本版先定，外参数值待标定报告回填；标定完成前不得进入抓取联调 | 机械臂视觉与抓取
把 TBD 写进标准而不是留白，是为了让「哪一部分现在就能开工、哪一部分必须等实测」在跨组联调时一目了然。四项的接口名称与帧结构本版已冻结，实测值回填不会引起接口返工。
另有两项工程性待办，不属于接口定义问题，登在注册表与 README 的遗留项中： · wheelchair_interfaces 包（6 个 msg + 2 个 action）尚未在真实 ROS 2 环境执行 colcon build，状态只能记为「待验证」——定义齐全不等于构建通过。 · URDF / XACRO 尚未提交至 wheelchair_description，TF 树初版无法在 RViz 2 实际加载。
10 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 11
10 · 标准 V1.0 发布信息
版本号重新起算，旧稿全部降级归档
为什么改版本号：归档的 V1.0 / V1.1 是未与其他组逐条对表前的内部雏形，其中若干定义与五组后来的汇报直接冲突
项目 | 内容
文档编号 / 版本 | IW-IF-STD-001 V1.0（状态：正式发布稿）
编制单位 | 第六大组 · 架构与接口规范单元
发布日期 | 第四周
文档结构 | 10 章 + 4 附录，共 40 张表 + 1 张图（旧稿 30 张表、0 张图）
表号体系 | 按章节重编为 表 N-M；旧稿 17 张无题注的表全部补全题注；另出《表号映射表》备查
归档 | 旧 V1.0 / V1.1 / 评审报告 Rev.B 移入 docs/interfaces/archive/，文件名加「(内部草案)」后缀，附 archive/README.md 说明不再对外引用的原因
注册表 | interface_registry.yaml 同步更新：33 条 Topic、6 档 QoS、12 张载荷表、故障位 +WHEEL_STALL、超时 300→200 ms、新增 qos_profiles / resolved_icrs / tbd_items 三段
已闭环的三个 ICR
编号 | 结论
ICR-001 | 9 条载荷表已代拟（表 6-8 ~ 表 6-17），待电气组按实测确认
ICR-002 | 表 2-1 由 6 行补至 9 行；speed_mux / safety_filter 归系统集成测试与项目管理组
ICR-003 | 不采用原提案的 STATE 档，改为新增 TF 档（RELIABLE / KEEP_LAST 100）
交付状态口径
接口包单独记为「待验证」；评审记为「已完成」但各组会签尚未办理。
Git 留痕：差异清单 / 架构框图 / 标准正文 / 注册表 / 本 PPT 分批提交，经 PR 合并后打标签 v1.0.0；评审意见的成文记录（Rev.B）随归档保留。
11 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周

## Slide 12
11 · 下一步
会签 → 冻结 → 首轮仿真联调
标准 V1.0 已出稿，下一步是把「架构组单方面的裁决」转为「六大组共同确认的基线」
① 会签
请六位接口负责人在标准表 D-1 签署页签署（同意 / 有条件同意 / 退回）。有条件同意须写明附条件项与关闭时间。
② 确认 TBD 责任
T1–T4 由对应责任组给出解除时间；T1 母线电压与 T3 超声波命名建议优先——两者都会影响固件实现。
③ ICR-001 载荷表冻结
电气动力与底层控制组按固件实测确认 8 张代拟载荷表的偏移、缩放与哨兵取值，确认后由「代拟草案」转为「冻结」。
④ 首轮仿真联调
在 Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble 上执行 colcon build、按表 9-1 的 IF-01 ~ IF-10 逐项验收，其中 IF-07 按 200 ms 判定。
谢谢 · Q&A
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周 | 全部交付物见 wheelchair-project/docs/interfaces/
12 / 12
第六大组 · 架构与接口规范单元 | IW-IF-STD-001 V1.0 | 第四周